Инструкция проверки алгоритмов работы AutoSCREAM

ЭТАП 1:

Работа радио-метки, настройка.

- Радио-метка содержит элемент питания, одну батарейку CR-2032. Не забывайте своевременно ее менять. Важно помнить, что напряжение батареи 2.8 вольт является критическим и требует замены батареи. Рекомендуем это делать 1 раз в 12-18 месяцев.

Для смены батареи питания надо открыть радио-метку. На боковой поверхности в районе крепежной скобы имеется технологическая щель. Извлеките батарейку и поставьте новую. После замены батарейки настройки метки не изменяются.

- При разряженной батарейке светодиод метки будет моргать каждые 2 секунды, но при этом работоспособность метки временно сохраняется.

- Радио-метка может работать в двух режимах: «Автоматический «ДУ» и «Ручной «М».

В «Автоматическом» режиме для снятия с охраны не надо нажимать кнопку на брелоке-метке.

В «Ручном» режиме требуется нажатие кнопки для снятия с охраны, после включения зажигания.

Для определения текущего режима необходимо:

- Нажать-отпустить кнопку 1 раз.

- Светодиод выдаст 1 длинный импульс и 5 коротких, это режим «ДУ».

- Если 1 длинный импульс, это режим «М» от кнопки.

Мы настраиваем метки только для работы в режиме ДУ.

- Настройка режима работы радио-метки:

Для изменения режима работы «М» или «ДУ», 3 раза быстро нажать копку, далее на четвертый раз нажать и удерживать в нажатом состоянии. Дождаться пока светодиод  моргнет 1 раз или 2 раза. Затем кнопку отпустить.

- Светодиод радио-метки вспыхнет один раз «Автоматический «ДУ» режим.

- Светодиод радио-метки вспыхнет два раза «Ручной «М» режим.

Для перепрограммирования повторить процедуру.

- Выбор дальности работы радио-метки:

- Два раза быстро нажать копку, третий раз нажать на кнопку и удерживать ее.

- Одна вспышка светодиода 1-3 метра.

- Две вспышки светодиода 3-7 метров.

- Три вспышки светодиода 7-10 метров.

Для изменения дальности повторить процедуру.

- Изменения дальности работы радио-метки идет по кругу: 1-3м/3-7м/7-10м/1-3м/3-7м/7-10м…. и т.д.

ЭТАП 2:

Настройка и управление GSM-маяка.

Для настройки GSM-маяка необходимо:

- Выключить зажигание.

- Режим «Тревога» выключен, брелок – метка находиться в зоне доступа.

- Установить SIM-карту в GSM-маяк.

- Включить зажигание.

- В GSM-маяке вспыхнет контрольный светодиод 1 раз, примерно через 10-30 секунд будет три вспышки контрольного светодиода. Это означает, что GSM-маяк успешно зарегистрировался в сети и готов к работе.

Далее послать пакет контрольных SMS на SIM-карту GSM-маяка:

- Установка русского языка: LAG3

- Активировать функцию уведомления GSM модуля: GDM5

- Настройка оповещения о тревоге: SMC и звонок: MOD1

- Или настройка оповещения о тревоге: только звонок: MOD2

- Или настройка оповещения о тревоге: только SMC: MOD3

- Программирование телефонного номера: НМ1 – Основной абонент (SMS+дозвон);

- Получить в ответ установочные SMS, от GSM-маяка.

- Позвонить на SIM-карту GSM-маяка. Включиться внутренний микрофон GSM-маяка.

- GSM-маяк готов к работе.

- Отключение уведомлений от GSM-маяка, при необходимости (SMS+дозвон): GDM6.

ЭТАП 3:

Проверка общего алгоритма работы AutoSCREAM.

- Установить новые батарейки в радио–метку.

- Выполнить проверку настройки радио–метки, на автоматическую идентификацию пользователя.

- Установить максимальную дальность работы радио– метки.

- Включить зажигание, произойдет автоматическая идентификация пользователя. Сигнал ТРЕВОГИ не включился.

- Автомобиль готов к движению.

- При включенном зажигании, удалиться от автомобиля на расстояние не менее 7 метров.

- Через 20 секунд после потери связи с брелок – меткой, в салоне включиться прерывистый звуковой сигнал и включиться контрольный мигающий светодиод, режим ТРЕВОГИ.

- При этом активируется GSM-маяк.

- По истечении 30 секунд, предупредительный сигнал перейдет в постоянный режим работы (непрерывистый), заблокируется работа двигателя и включиться штатный (или дополнительно установленный) звуковой сигнал.

- Продолжительность работы звукового сигнала не менее 70 секунд.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Позвонить на номер GSM-маяка и прослушать, что твориться внутри салона автомобиля.

- По истечении заданного времени, штатный звуковой сигнал выключиться.

- В салоне автомобиля будет работать контрольный мигающий светодиод режима ТРЕВОГИ и работать внутренний предупредительный сигнал.

- Подойти к автомобилю на расстояние устойчивой работы брелока – метки (5м).

- Автоматически произойдет идентификация пользователя и выключается режим ТРЕВОГИ.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Автомобиль готов к движению.

ЭТАП 4:

Действия при попадании в зону «глушилок» (очень сильных радио-помех) во время движения.

- Включить зажигание - Имитация движения автомобиля.

- Радио-метка находиться в зоне устойчивой работы.

- При включенном зажигании, удалить радио-метку от автомобиля на расстояние не менее 7 метров. Имитация отсутствия связи с радио-меткой.

- Через 20 секунд в салоне автомобиля включается контрольный мигающий светодиод и прерывистый предупредительный звуковой сигнал ТРЕВОГИ. Это предупреждение о срабатывании противоугонной системы и что через 30 секунд, работа двигателя будет прекращена и сработает внешний звуковой сигнал.

- Условно останавливаем автомобиль (он стоит с включенным зажиганием).

- В течении 20 секунд, нажать кнопку-ТО и удерживая ее поднести чип-ключ к скрытому месту установки считывателя.

- AutoSCREAM перейдет в режим Технического обслуживания (ТО). При переводе в режим ТО сработает зуммер устройства доступа.

- Прерывистый звуковой сигнал режима ТРЕВОГИ отключится.

- Можно спокойно продолжать движение на автомобиле.

- После выхода из зоны отсутствия связи с радио-меткой, остановить автомобиль.

- Не выключать зажигание.

- Нажать кнопку-ТО и, удерживая ее, поднести бесконтактный ключ к скрытому месту установки считывателя.

- AutoSCREAM выйдет из режима ТО. При переводе из режима ТО сработает зуммер устройства доступа.

- Автомобиль готов к движению с включенной противоугонной системой.

ЭТАП 5:

Действия для перевода AutoSCREAM в режим Технического обслуживания (ТО).

- Для перевода в режим ТО неважно, где находиться брелок – метка и в каком состоянии находиться противоугонная система AutoSCREAM.

- Зажигание должно быть включено или должен работать режим ТРЕВОГИ.

- Нажать кнопку-ТО и, удерживая ее, поднести бесконтактный ключ к скрытому месту установки считывателя.

- AutoSCREAM перейдет в режим ТО. При переводе в режим ТО сработает зуммер устройства доступа.

- Повторные действия приведут к отключению режима ТО.

ЭТАП 6:

Проверка работоспособности датчика объема.

- Выключить зажигание.

- Закрыть автомобиль.

- Удалить радио-метку на расстояние не менее 7 метров от автомобиля.

- Через 20 секунд активируется работа «линии задержки».

- Через 50 секунд активируется работа датчика объема.

- Подойти к автомобилю и открыть водительскую дверь.

- Произойдет включение режима ТРЕВОГИ.

- Через 30 секунд включиться штатный звуковой сигнал.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Поднести радио-метку к автомобилю на расстояние устойчивой работы 5 метров.

- Режим ТРЕВОГИ отключиться.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

ЭТАП 7:

Проверка работоспособности датчика перемещения.

- Выключить зажигание.

- Закрыть автомобиль.

- Удалить радио-метку на расстояние не менее 7 метров от автомобиля.

- Через 20 секунд активируется работа «линии задержки».

- Через 50 секунд активируется работа датчика перемещения.

- Подойти к автомобилю с помощью домкрата приподнять колесо автомобиля или сильно раскачать автомобиль.

- Произойдет включение режима ТРЕВОГИ.

- Через 30 секунд включиться штатный звуковой сигнал.

- GSMмаяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Поднести радио-метку к автомобилю на расстояние устойчивой работы 5 метров.

- Режим ТРЕВОГИ отключиться.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Убрать домкрат.

ЭТАП 8:

Проверка работоспособности AutoSCREAM, при установке противоугонной системы на автомобиль имеющим систему дистанционного запуска двигателя.

- Удалиться от автомобиля на расстояние не менее 7 метров, с брелоком – меткой.

- Произвести дистанционный пуск двигателя.

- Режим ТРЕВОГИ не включился. Контроль: мигающий светодиод не работает, предупредительный сигнал в салоне не работает.

- Через 20 секунд, после пуска двигателя, подойти к автомобилю без радио-метки.

- Открыть автомобиль или переместить его вперед или назад на расстояние 0.5-1.0 метра.

- В салоне включиться прерывистый звуковой сигнал и включиться контрольный мигающий светодиод.

- Это означает включение режима ТРЕВОГИ и включение режима поиска радио-метки.

- При этом активируется GSM-маяка.

- По истечении 30 секунд, предупредительный сигнал перейдет в постоянный режим работы (непрерывистый), заблокируется работа двигателя и включиться штатный (или дополнительно установленный) звуковой сигнал.

- Продолжительность работы звукового сигнала не менее 70 секунд.

- GSMмаяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Позвонить на номер GSM-маяка и прослушать что твориться внутри салона автомобиля.

- По истечении заданного времени, штатный звуковой сигнал выключиться.

- В салоне автомобиля будет работать контрольный мигающий светодиод режима ТРЕВОГИ и работать внутренний предупредительный сигнал.

- Подойти к автомобилю с -радиометкой, на расстояние устойчивой работы брелока – метки (5м).

- Выключается режим ТРЕВОГИ.

- GSM-маяк передаст SMS-сообщение и сделает вызов на телефон автовладельца.

- Противоугонная система разблокирована, автомобиль готов к движению.